| Y | 测压仪表 | 注：选型时请注明量程范围；精度等级；连接方式（螺纹、法兰、其它）、规格（M20×1.5、M14×1.5、M10×1、1/4NPT、G1/4、DN、PN值等）和标准(国标、英制、米制、机械部标准、化工部标准)；外壳（08F、SUS304）、接头（黄铜、SUS304、316L、1Cr18Ni9Ti、20#）、弹簧管(316L、1Cr18Ni9Ti、QSN6.5-1锡磷青铜、H68黄铜等)、膜片（316L、1Cr18Ni9Ti、哈C、Ta、Ti、蒙耐尔合金、衬氟）、膜盒（316Ti、1Cr18Ni9Ti、QSN6.5-1）、隔膜和机芯（316L、1Cr18Ni9Ti、黄铜）、法兰盘（SUS304、316L、1Cr18Ni9Ti、45#钢、镀铬）材质；特殊环境还需注明测量介质（防腐、防堵塞）；环境状况（防腐、防震、防尘、防爆、耐压、耐热等）；电接点表需注明触点功率（10VA、30VA）；远传表需注明输出信号类型供电方式等。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | T | 弹簧管 | A | 氨用压力表 |  |
|  |  | S | 变送器 | H | 氢用压力表 |  |
|  |  | E | 膜 盒 | O | 氧用压力表 |  |
|  |  | P | 膜 片 | M | 耐热压力表 |  |
|  |  | B | 精密表 | Y | 乙炔压力表 |  |
|  |  |  | C | 差 压 |  |
|  |  |  | D | 定 位 |  |
|  |  |  | F | 防 腐 |  |
|  |  |  | J | 记 忆 |  |
|  |  |  | L | 调 整 |  |
|  |  |  | N | 耐 震 |  |
|  |  |  | P | 隔膜表 |  |
|  |  |  | Q | 安全型 |  |
|  |  |  | S | 防 溅（不锈钢外壳）一般为IP65 |  |
|  |  |  | T | 差动远传 |  |
|  |  |  | X | 电接点 |  |
|  |  |  | Z | 电阻远传 |  |
|  |  |  | XC | 磁助电接点 注：多功能选择并列标识 |  |
|  |  |  |  |  | － | 分隔符 |  |
|  |  |  |  |  |  | xxx | 表盘直径（40；50；60；63；70；75；98；100；150；160；200；250） |
|  |  |  |  |  |  | T | 径向凸装 |
|  |  |  |  |  |  | TQ | 径向嵌装 |
|  |  |  |  |  |  | Z | 轴向直接安装 |
|  |  |  |  |  |  | ZT | 轴向嵌装 |
|  |  |  |  |  |  | ZK | 轴向卡子安装 注：不标注为直接径向安装 |
|  |  |  |  |  |  |  | G | 过载保护器 |
|  |  |  |  |  |  |  | R | 散热器 |
|  |  |  |  |  |  |  | Y1 | 软 管 |
|  |  |  |  |  |  |  | C | 角型转角 注：不标注为直接连接；加散热器请注明温度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 | I字型法兰 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | F2 | 敞开式法兰（A；B） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | F4 | 角度可调式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | F5 | 探入式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | F6 | 卡子式（卫生型） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | F7 | 螺母式（卫生型） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | F8 | 焊接一体式 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | F9 | 管道型 注：不标注为螺纹连接 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H | 全不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | 全 塑 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | 防 爆 注：不注外壳材质为08F |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 选型举例：YTNP-100HF2B 0-0.6MPa DN50 PN1.6 RF HG20592 1997 316L（100圆全不锈钢耐震隔膜表） 敞开式法兰；量程0-0.6Mpa；法兰规格：DN50 PN1.6；密封形式：RF；执行标准：HG20592 1997；隔膜材料：316L。 |

压力仪表选型说明